## Slide 1: 1. 블럭다이어그램은 잘 만드셨는데 전체 동작 설명이 추가되어야 할거 같아요. (수정 중 5p) 2. counter_4, clk_div를 만든 이유도 설명이 되어야 합니다. 3. 페이지 12에서 1khz출력에 대해 시간 검증된 부분도 설명이 추가되면 더 좋겠죠 4. adder 입력 a,b에 따른 sum값 과 fnd 입력 sum값을 최종 출력 fnd display되는 과정이 시뮬레이션으로 설명이 되면 더 좋겠습니다. 수고하셨습니다.
피드백

## Slide 2: Top_adder simulation
온디바이스 AI 이준형

## Slide 3: Top Adder Block Diagram
설계 목표:
  입력 a,b에 대해 합 연산을 한 뒤 fnd display에 10진수로
  출력하게 설계를 진행함

## Slide 4: Top Adder Block Diagram
top_adder:
  1. Input a, b(8bit)에 대해 Full_Adder는 합 연산을 진행한 뒤
  Output sum, carry를 출력함.
  2. carry는 top_adder의 Output으로 나오며 sum은 fnd displa에 자리 수와 주사율을 조절하기 위해 fnd_controlle에서 한번 제어함.

## Slide 5: Top Adder Block Diagram
fnd_cotroller(fnd_data):
  Full_Adder의 합이 digit_splitter에 Input 값으로 들어오며 10진수에 대해 1의 자리에서 1000의 자리의 값으로 분리하여 MUX에 출력함
  MUX는 카운터에서 받은 sel 값에
  의해 Bcd로 정해진 자리수의 값을
  출력함
  Bcd는 sel에 의해 1~1000자리의 값 중 하나를 받아 fnd display에 숫자가 출력할 수 있게 값을 변환함

## Slide 6: Top Adder Block Diagram
fnd display 자리 수 표시:
fnd display의 각 자리수를

## Slide 7: testbench
input & outout 선언
input: clk, reset, a, b
output: find_data, find_digit, c
top_adder에 input & output net연결
clk의 주기 설정 time 5ns마다 edge가 바뀜

## Slide 8: testbench
clk의 주기 설정 time 5ns마다 edge가 바뀜

## Slide 9: testbench
input a, b, reset, clk에 대해 초기값 설정
reset은 40ns 이후에 1’b0이 되며
top adder의 동작 시행
a, b의 연산을 넣어
fnd_data가 의도한대로 작동하는지 확인하기 위해 임의의 data값 입력

## Slide 10: testbench
input a, b, reset, clk에 대해 초기값 설정

## Slide 11: testbench
reset은 40ns 이후에 1’b0이 되며
top adder의 동작 시행

## Slide 12: testbench
a, b의 연산을 넣어
fnd_data가 의도한대로 작동하는지 확인하기 위해 임의의 data값 입력

## Slide 13: Simulation : clk_div
0ns – 40ns:
  reset이 1을 유지하는 시간에 카운터가 동작하지 않는 것으로 reset에 대해 정상적인 동작을 보임
40ns - :
  reset이 0을 유지하는 시간에 clk이 positive edge일 때
  카운터 동작을 시행하는 것을 확인

## Slide 14: Simulation : clk_div
1,000,035ns - 2,000,035ns:
o_1khz는 0부터 99,999까지 카운팅 후
1 clk동안 1을 유지하는 것을 확인함

## Slide 15: Simulation : counter_4
counter_r & digit_sel:
clk이 1이 될 때
counter_r이 1씩 증가하는 것을
확일 할 수 있음

## Slide 16: Simulation : top_adder
fnd_digit:
4’b1110, 4’b1101, 4’b1011, 4’b0111 순으로
반복하는 것을 확인할 수 있음
간격은 100,000ns로 확인함

## Slide 17: Simulation : top_adder
fnd_data:
1의 자리: a4,
10의 자리: fg
100의 자리: fg
1000의 자리: c0
a,b의 합은 112이며 각 자리에 원하는 fnd display를 위한 비트로 변환된 모습을 보이고
일정한 반복을 보여줌