## Slide 1
RISC-V rv32i
CPU
이준형
2026.03.03

## Slide 2
목차
RISC – V 개요
B/D
Type별 동작 방식
  R -type
  I -type
  S -type
  IL -type
  B -type
  U -type
  J -type
C to Assebler 분석
Trouble Shooting

## Slide 3
1. RISC – V 개요
1. 도입: RISC-V와 RV32I의 정의
RISC-V란?: 오픈 소스 명령어 집합 아키텍처(ISA)로, 누구나 무료로 설계 및 제조할 수 있는 혁신적인 아키텍처임을 강조.
RV32I의 의미:
  32: 32비트 주소 공간 및 데이터 처리.
  I (Integer): 정수 연산을 위한 가장 기본적이고 필수적인 베이스 명령어 세트 (총 47개 명령어).
발표 목적: RV32I를 통해 프로세서의 기본 동작 원리(Fetch-Decode-Execute)를 이해함.
2. RV32I 명령어 포맷 (Instruction Formats)
고정 길이: 모든 명령어가 32비트인 점이 하드웨어 설계를 얼마나 단순화하는지 설명.
6가지 타입: R, I, S, B, U, J 타입의 구조적 특징.
  포인트: OPCODE, rs1, rs2, rd 필드가 왜 일관된 위치에 있는지(디코딩 최적화) 설명.

## Slide 4
2. B/D
 | Module | part | 기능
1 | Instruction Mem | ROM | 실행 명령어 메모리
2 | Control Unit | Control Unit | 전체적인 System 제어
3 | Register File | Data path | ALU 연산을 위한 register
4 | 4-input MUX |  | Register File Write Data MUX
5 | Imm Extender |  | 32 bit 상수로 변환
6 | ALU |  | 연산처리 & 분기 확인
7 | PC |  | Instruction Mem 다음 주소 지정
8 | DATA memory | RAM | Load & STORE data 메모리 (word addressing)
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 5
3. Type 별 동작 방식
01
02
DATA Flow
simulation
 | 설명순서j
1 | R – type
2 | I - type
3 | S - type
4 | IL - type
5 | B - type
6 | U - type
7 | J - type

## Slide 6
3. Type 별 동작 방식(R-type)
R-type | Funct7 | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(R-type)
Rs1, Rs2을 산술 연산하는 명령어
연산자는 Funct3, Funct7에 의해 결정
 | ADD | SUB | SLL | SLT | SLTU | XOR | SRL | SRA | OR | AND
Funct7 [5] | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 
funct3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7

## Slide 7
3. Type 별 동작 방식(R-type)
• DataFolw
R-type | Funct7 | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(R-type)
control_unit | 
OUTPUT | R_type
rf_we | 1
alu_src_sel | 0
rf_wd_sel | 0
alu_control | 0,funct7[5],funct3
[b_taken,ALU_ctrl] | 
b_src_sel | 0
branch | 0
o_funct3 | 0
dwe | 0
1
0
PC+4
alu_ctrl
ALU_result

## Slide 8
3. Type 별 동작 방식(R-type)
ALU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ALU_control |  | ADD | SUB | SLL | SLT | SLTU | XOR | SRL | SRA | OR | AND
[4] | branch | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[3] | Funct7 [5] | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 
[2:0] | funct3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Result |  | a + b | a - b | a<<b | (a<b)?1:0 | (a<b) | a ^ b | a>>b | a>>>b | a ¦ b | a & b
Signed |  |  |  |  | S |  |  |  | S |  | 
B_taken |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R-type | Funct7 | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(R-type)
• DataFolw
1
0
PC+4
alu_ctrl
ALU_result

## Slide 9
3. Type 별 동작 방식(R-type)
• simulation (시나리오)
 | Register File |  | 
addr | name | value | 용도
1 | rs1 | -100 | Full case
2 | rs2 | 200 | Shfit 연산을 제외한 나머지 case
3 | Shfit | 2 | SLL,SLT,SLTU,SRL,SRA
4 | rd | Alu_result | 
R-type | Funct7 | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(R-type)
INSTR MEM |  | 
PC | INSRT | Result(DEX)
0 | ADD | 100
1 | SUB | -300
2 | SLL | -400
3 | SLT | 1
4 | SLTU | 0
5 | XOR | -172
6 | SRL | 1073741799
7 | SRA | -25
8 | OR | -36
9 | AND | 136

## Slide 10
3. Type 별 동작 방식(R-type)
• simulation(Control Unit)
1
0
control_unit | 
OUTPUT | R_type
rf_we | 1
alu_src_sel | 0
rf_wd_sel | 0
alu_control | 0,funct7[5],funct3
[b_taken,ALU_ctrl] | 
b_src_sel | 0
branch | 0
o_funct3 | 0
dwe | 0
0
0
0
0
0

## Slide 11
3. Type 별 동작 방식(R-type)
• simulation(Control Unit)
Funct7 [5] = 1
 | ADD | SUB | SLL | SLT | SLTU | XOR | SRL | SRA | OR | AND
funct7[5] | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 
funct3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7

## Slide 12
3. Type 별 동작 방식(R-type)
• simulation(ALU)
INSTR MEM |  | 
PC | INSRT | Result(DEX)
0 | ADD | 100
1 | SUB | -300
2 | SLL | -400
3 | SLT | 1
4 | SLTU | 0
5 | XOR | -172
6 | SRL | 1073741799
7 | SRA | -25
8 | OR | -36
9 | AND | 136
- ADD ~ SLTU
- XOR ~ AND

## Slide 13
3. Type 별 동작 방식(R-type)
• simulation(INSTR mem & PC)
PC + 4 출력
+ 1씩 증가
O_pc[31:2]

## Slide 14
3. Type 별 동작 방식(I-type)
• DataFolw
명령어: | Imm[11:0] | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)
control_unit |  | 
OUTPUT |  | I_type
rf_we |  | 1
alu_src_sel |  | 1
rf_wd_sel |  | 0
alu_control | SLL, SRL,SRA | 0,funct7[5],funct3
[b_taken,ALU_ctrl] | other | 0,0,funct3
b_src_sel |  | 0
branch |  | 0
o_funct3 |  | 0
dwe |  | 0
1
1
0
alu_ctrl
PC+4
ALU_result
shift 명령어: | funct7 | shamt | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)
shift 명령어:
funct7[5]의해 동작
other 명령어:
funct7[5] 관계없음

## Slide 15
3. Type 별 동작 방식(I-type)
I-type | Imm[11:0] | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)
I - shift 명령어 | funct7 | shamt | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)
 | ADD | SLL | SLT | SLTU | XOR | SRL | SRA | OR | AND
funct7[5] | x | 0 | x |  |  | 0 | 1 | x | 
funct3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Rs1, 상수 imm을 산술 연산하는 명령어
shift 연산자 이외의 명령어는 Funct3, Funct7에 의해 결정

## Slide 16
3. Type 별 동작 방식(I-type)
• DataFolw
명령어: | Imm[11:0] | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)
1
1
0
alu_ctrl
PC+4
ALU_result
ALU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ALU_control |  | ADD | SLL | SLT | SLTU | XOR | SRL | SRA | OR | AND
[4] | branch | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
[3] | Funct7 [5] | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 
[2:0] | funct3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
output |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Result |  | a + b | a<<b | (a<b)?1:0 | (a<b) | a ^ b | a>>b | a>>>b | a ¦ b | a & b
Signed |  |  |  | S |  |  |  | S |  | 
B_taken |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
shift 명령어: | funct7 | shamt | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)

## Slide 17
3. Type 별 동작 방식(I-type)
• simulation(시나리오)
 | Register File |  | 
addr | name | value | 용도
1 | rs1 | -100 | Full case
2 | rs2 | 200 | Shfit 연산을 제외한 나머지 case
3 | Shfit | 2 | SLTI,SLTUI,SRLI,SRAI
4 | rd | Alu_result | 
INSTR MEM |  | 
PC | INSRT | Result(DEX)
0 | ADDI | 100
1 | SLTI | 1
2 | SLTUI | 0
3 | XORI | -172
4 | ORI | -36
5 | ANDI | 136
6 | SRLI | 1073741799
7 | SRAI | -25
명령어: | Imm[11:0] | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)
shift 명령어: | funct7 | shamt | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)

## Slide 18
3. Type 별 동작 방식(I-type)
• simulation(Control Unit)
control_unit |  | 
OUTPUT |  | I_type
rf_we |  | 1
alu_src_sel |  | 1
rf_wd_sel |  | 0
alu_control | SLL SRL,SRA | 0,funct7[5],funct3
[b_taken,ALU_ctrl] | other | 0,0,funct3
b_src_sel |  | 0
branch |  | 0
o_funct3 |  | 0
dwe |  | 0
1
0
1
0
0
0
0

## Slide 19
3. Type 별 동작 방식(I-type)
• simulation(Control Unit)
funct7
funct3
OPCODE
ALU_Ctrl
Funct7 [5] = 0
Funct7 [5] = 1
 | ADD | SLL | SLT | SLTU | XOR | SRL | SRA | OR | AND
funct7[5] | x | 0 | x |  |  | 0 | 1 | x | 
funct3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7

## Slide 20
3. Type 별 동작 방식(I-type)
• simulation(imm_extender)

## Slide 21
3. Type 별 동작 방식(I-type)
• simulation(ALU)
INSTR MEM |  | 
PC | INSRT | Result(DEX)
0 | ADDI | 100
1 | SLTI | 1
2 | SLTUI | 0
3 | XORI | -172
4 | ORI | -36
5 | ANDI | 136
6 | SRLI | 1073741799
7 | SRAI | -25
- ADD ~ SLTU
- AND ~ SRA
imm
imm
Shift = 2
32’h42

## Slide 22
3. Type 별 동작 방식(I-type)
• simulation
+ 1씩 증가
O_pc[31:2]
PC + 4 출력

## Slide 23
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• DataFolw
control_unit | 
OUTPUT | S_type
rf_we | 0
alu_src_sel | 1
rf_wd_sel | 0
alu_control | ADD
[b_taken,ALU_ctrl] | 
b_src_sel | 0
branch | 0
o_funct3 | funct3
dwe | 1
명령어: | Imm[11:5] | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Imm[4:0] | OPCODE(S-type)
PC+4
rs2
Imm+rs1
ADD
1
1
funct3

## Slide 24
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• DataFolw
명령어: | Imm[11:5] | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Imm[4:0] | OPCODE(S-type)
PC+4
rs2
Imm+rs1
ADD
1
1
funct3
DATA MEM |  |  |  | 
INSRT | 설계 | Write 조건 | Funct3 | Addr scale
SB | SL word addressing | dwe = 1 | 3’h0 | Byte
SH |  |  | 3’h1 | Half word
SW |  |  | 3’h2 | word

## Slide 25
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• simulation(시나리오)
 | Register File | 
addr | name | value
28 | Store Data | 32’h44
29 |  | 32’h33
30 |  | 32’h22
31 |  | 32’h11
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | (byte_addr 기준) | Dmem[0] (32’hx 초기화)
0 | SB | Dmem[0+0] = 32’h44 | xx_xx_xx_44
1 |  | Dmem[0+1] = 32’h33 | xx_xx_33_44
2 |  | Dmem[0+2] = 32’h22 | xx_22_33_44
3 |  | Dmem[0+3] = 32’h11 | 11_22_33_44
4 | SH | Dmem[0+0] = 32’h44 | 11_22_00_44
5 |  | Dmem[0+1] = 32’h33 | 11_22_00_33
6 |  | Dmem[0+2] = 32’h22 | 00_22_00_33
7 |  | Dmem[0+3] = 32’h11 | 00_11_00_33
8 | SW | Dmem[0+0] = 32’h44 | 00_00_00_44
9 |  | Dmem[0+1] = 32’h33 | 00_00_00_33
10 |  | Dmem[0+2] = 32’h22 | 00_00_00_22
11 |  | Dmem[0+3] = 32’h11 | 00_00_00_11
Dmem[Rs1+imm] = Rs2
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rs2 : x28 ~ x31

## Slide 26
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• simulation(Control Uint)
control_unit | 
OUTPUT | S_type
rf_we | 0
alu_src_sel | 1
rf_wd_sel | 0
alu_control | ADD
[b_taken,ALU_ctrl] | 
b_src_sel | 0
branch | 0
o_funct3 | funct3
dwe | 1
0
1
0
ADD
0
1
0
o_funct3 = funct3

## Slide 27
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• simulation(imm_extender & ALU)
rs1
imm
daddr
SB
SH
SW
Dmem[Rs1+imm] = Rs2
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rs2 : x28 ~ x31

## Slide 28
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• simulation(Register File)
rs2
dwdata
SB
SH
SW
 | Register File | 
addr | name | value
28 | Store Data | 32’h44
29 |  | 32’h33
30 |  | 32’h22
31 |  | 32’h11

## Slide 29
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• simulation(Data mem)
INSTR MEM |  | 
PC | INSRT | Dmem[0] = Result
0 | SB | 00_00_00_44
1 |  | 00_00_33_44
2 |  | 00_22_33_44
3 |  | 11_22_33_44
SB
dwe =1
Dmem[Rs1+imm] = Rs2
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rs2 : x28 ~ x31
@(posedge clk)

## Slide 30
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• simulation(Data mem)
INSTR MEM |  | 
PC | INSRT | Dmem[0] = Result
0 | SH | 11_22_00_44
1 |  | 11_22_00_33
2 |  | 00_22_00_33
3 |  | 00_11_00_33
SH
dwe = 1
Dmem[Rs1+imm] = Rs2
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rs2 : x28 ~ x31
@(posedge clk)

## Slide 31
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• simulation(Data mem)
INSTR MEM |  | 
PC | INSRT | Dmem[0] = Result
0 | SW | 00_00_00_44
1 |  | 00_00_00_33
2 |  | 00_00_00_22
3 |  | 00_00_00_11
SW
dwe = 1
Dmem[Rs1+imm] = Rs2
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rs2 : x28 ~ x31
@(posedge clk)

## Slide 32
3. Type 별 동작 방식(S-type)
• simulation(PC)
+ 1씩 증가
O_pc[31:2]
PC + 4 출력

## Slide 33
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
• DataFolw
명령어: | Imm[11:0] | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)
control_unit | 
OUTPUT | IL_type
rf_we | 1
alu_src_sel | 1
rf_wd_sel | 1
alu_control | ADD
[b_taken,ALU_ctrl] | 
b_src_sel | 0
branch | 0
o_funct3 | funct3
dwe | 0
PC+4
Imm+rs1
ADD
1
funct3
Drdata

## Slide 34
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
• DataFolw
명령어: | Imm[11:0] | Rs1 | Funct3 | Rd | OPCODE(I-type)
PC+4
Imm+rs1
ADD
1
funct3
Drdata
DATA MEM |  |  |  | 
INSRT | 설계 | Funct3 | Addr scale | Signed
LB | CL word addressing | 3’h0 | Byte | Signed
LH |  | 3’h1 | Half word | Signed
LW |  | 3’h2 | word | Signed
LBU |  | 3’h3 | Byte | Unsigned
LHU |  | 3’h4 | Half word | Unsigned

## Slide 35
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
• simulation(시나리오)
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | (byte_addr 기준) | reg file[x1]
0 | LB | Dmem[0+0] = 32’h01 | 00_00_00_01
1 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | ff_ff_ff_f2
2 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | ff_ff_ff_f3
3 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 00_00_00_04
4 | LH | Dmem[0+0] = 32’h01 | ff_ff_f2_01
5 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | 
6 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | 00_00_04_f3
7 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 
8 | LW | Dmem[0+0] = 32’h01 | 04_f3_f2_01
9 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | 
10 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | 
11 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | (byte_addr 기준) | reg file[x1]
12 | LBU | Dmem[0+0] = 32’h01 | 00_00_00_01
13 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | 00_00_00_f2
14 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | 00_00_00_f3
15 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 00_00_00_04
16 | LHU | Dmem[0+0] = 32’h01 | 00_00_f2_01
17 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | 
18 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | 00_00_04_f3
19 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 
Register File | 
x1 | load data
DATA MEM | 
addr | value
0 | 32’h04_f3_f2_01
Rd = Dmem[Rs1+imm]
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rd : x1

## Slide 36
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
• simulation(ALU)
control_unit | 
OUTPUT | IL_type
rf_we | 1
alu_src_sel | 1
rf_wd_sel | 1
alu_control | ADD
[b_taken,ALU_ctrl] | 
b_src_sel | 0
branch | 0
o_funct3 | funct3
dwe | 0
1
1
1
ADD
0
0
0
o_funct3 = funct3

## Slide 37
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
• simulation(ALU)
imm
rs1
Rd = Dmem[Rs1+imm]
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rd : x1
daddr
LB
LH
LW
LBU
LHU
ADD

## Slide 38
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
• simulation(Data mem & register file)
Rd = Dmem[Rs1+imm]
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rd : x1
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | (byte_addr 기준) | reg file[x1]
0 | LB | Dmem[0+0] = 32’h01 | 00_00_00_01
1 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | ff_ff_ff_f2
2 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | ff_ff_ff_f3
3 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 00_00_00_04
read
LB
write
1
@(posedge clk)

## Slide 39
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
• simulation(Data mem & register file)
Rd = Dmem[Rs1+imm]
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rd : x1
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | (byte_addr 기준) | reg file[x1]
4 | LH | Dmem[0+0] = 32’h01 | ff_ff_f2_01
5 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | 
6 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | 00_00_04_f3
7 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 
8 | LW | Dmem[0+0] = 32’h01 | 04_f3_f2_01
9 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | 
10 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | 
11 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 
read
LH
write
1
LW
@(posedge clk)

## Slide 40
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
Rd = Dmem[Rs1+imm]
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rd : x1
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | (byte_addr 기준) | reg file[x1]
12 | LBU | Dmem[0+0] = 32’h01 | 00_00_00_01
13 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | 00_00_00_f2
14 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | 00_00_00_f3
15 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 00_00_00_04
• simulation(Data mem & register file)
read
write
1
LBU
@(posedge clk)

## Slide 41
3. Type 별 동작 방식(IL-type)
Rd = Dmem[Rs1+imm]
Rs1 : 0
Imm : 0~3
Rd : x1
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | (byte_addr 기준) | reg file[x1]
16 | LHU | Dmem[0+0] = 32’h01 | 00_00_f2_01
17 |  | Dmem[0+1] = 32’hf2 | 
18 |  | Dmem[0+2] = 32’hf3 | 00_00_04_f3
19 |  | Dmem[0+3] = 32’h04 | 
• simulation(Data mem & register file)
LHU
read
write
1
@(posedge clk)

## Slide 42
3. Type 별 동작 방식(B-type)
• DataFolw
명령어: | Imm[12,10:5] | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Imm[4:1,11] | OPCODE(B-type)
control_unit | 
OUTPUT | B_type
rf_we | 0
alu_src_sel | 0
rf_wd_sel | 0
alu_control | 1,0,funct3
[b_taken,ALU_ctrl] | 
b_src_sel | 0
branch | 1
o_funct3 | 0
dwe | 0
PC+imm
1
ADD
1 or 0
PC |  | 
Case문 |  | OUTPUT
j_event | b_src_sel | (pc_next)
0 | x | PC + 4
1 | 0 | PC + imm
1 | 1 | rs1 + imm

## Slide 43
3. Type 별 동작 방식(B-type)
• DataFolw
명령어: | Imm[12,10:5] | Rs2 | Rs1 | Funct3 | Imm[4:1,11] | OPCODE(B-type)
PC+imm,
Pc+4
1
ADD
1 or 0
ALU |  |  |  |  |  |  | 
Ctrl |  | BEQ | BNE | BLT | BGE | BLTU | BGEU
[4] | branch | 1 |  |  |  |  | 
[3] | Funct7 [5] | 0 |  |  |  |  | 
[2:0] | Funct3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7
OUTPUT |  |  |  |  |  |  | 
ALU |  | a == b | a != b | a < b | a >= b | a < b | a >= b
signed |  | S |  |  |  | U | 
b_taken |  | T/F |  |  |  |  | 
PC |  | 
Case문 |  | OUTPUT
j_event | b_src_sel | (pc_next)
0 | x | PC + 4
1 | 0 | PC + imm
1 | 1 | rs1 + imm

## Slide 44
3. Type 별 동작 방식(B-type)
• simulation(시나리오)
INSTR MEM |  |  |  |  |  |  | 
PC | imm | INSRT | ALU |  |  | T/F | signed
0 | 2*4 | BEQ | -1 == -1 |  |  | T | S
2 |  | BNE | 0 != -1 |  |  |  | 
4 |  | BLT | -1 < 0 |  |  |  | 
6 |  | BGE | 0 >= -1 | > |  |  | 
8 | 6*4 |  | -1 >= -1 | == |  |  | 
14 | -2*4 | BLTU | 0 < ¦-1¦ |  |  |  | U
12 |  | BGEU | ¦-1¦ >= 0 |  | > |  | 
10 | 8*4 |  | ¦-1¦ >= -1 |  | == |  | 
INSTR MEM |  |  |  |  |  | 
PC | imm | INSRT | ALU |  | T/F | signed
18 | 30*4 | BEQ | -1 == 0 |  | F | S
19 |  | BNE | 0 != 0 |  |  | 
20 |  | BLT | 0 < -1 | < |  | 
21 |  |  | 0 < 0 | == |  | 
22 |  | BGE | -1 >= 0 |  |  | 
23 |  | BLTU | ¦-1¦ < 0 | < |  | U
24 |  |  | 0 < 0 | == |  | 
25 |  | BGEU | 0 >= ¦-1¦ |  |  | 
26 |  | SUB | x2 = (-1) – (-1) |  |  | 
PC += -2
PC += 30*4
PC += 6
PC += 2
PC += 8
register file | 
addr | value
x0 | 0
x1 | -1
x2 | SUB 값
if(rs1 비교 rs2) PC += imm
True case
false case

## Slide 45
3. Type 별 동작 방식
• simulation(Control Unit)
control_unit | 
OUTPUT | B_type
rf_we | 0
alu_src_sel | 0
rf_wd_sel | 0
alu_control | 1,0,funct3
[b_taken,ALU_ctrl] | 
b_src_sel | 0
branch | 1
o_funct3 | 0
dwe | 0
0
0
0
0
1
0
0
BEQ | BNE | BLT | BGE | BLTU | BGEU
1 |  |  |  |  | 
0 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7

## Slide 46
3. Type 별 동작 방식(B-type)
• simulation(ALU)
b_taken = 1
True Case
Falue Case

## Slide 47
3. Type 별 동작 방식(B-type)
• simulation(PC)
INSTR MEM |  | 
PC | imm | INSRT
0 | 2*4 | BEQ
2 |  | BNE
4 |  | BLT
6 |  | BGE
8 | 6*4 | 
14 | -2*4 | BLTU
12 |  | BGEU
10 | 8*4 | 
b_taken = 1
branch = 1
b_taken && branch
8++
8--
branch = 0
24++
32++

## Slide 48
3. Type 별 동작 방식(U-type)
• DataFolw
명령어: | Imm[31:12] | Rd | OPCODE(U-type)
control_unit |  | 
OUTPUT | LUI_type | AUIPC_type
rf_we | 1 | 
alu_src_sel | 0 | 
rf_wd_sel | 2 | 3
alu_control | ADD | 
[b_taken,ALU_ctrl] |  | 
b_src_sel | 0 | 
branch | 0 | 
o_funct3 | 0 | 
dwe | 0 | 
PC+4
1
2 or 3
PC + imm or imm

## Slide 49
3. Type 별 동작 방식(U-type)
• simulation(시나리오)
LUI : rd = imm
AUIPC : rd = PC + imm
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | 설명 | imm
0 | BEQ | if(0 == 0)? PC += 2*4 | 
2 | LUI | x1 = -10 | -10
3 | AUIPC | x1 = 3*4 + 10 | 10
register file | 
addr | 용도
x1 | rd (LUI, AUIPC 저장소)
검증할 부분
U-type는 0번 PC에서 simulation을 진행할 시,
imm과 imm+PC의 값이 동일하여 DATAFLOW 명확하게 확인 불가
추가한 이유

## Slide 50
3. Type 별 동작 방식(U-type)
• simulation(control Unit & RF Wdata MUX)
control_unit |  | 
OUTPUT | LUI_type | AUIPC_type
rf_we | 1 | 
alu_src_sel | 0 | 
rf_wd_sel | 2 | 3
alu_control | ADD | 
[b_taken,ALU_ctrl] |  | 
b_src_sel | 0 | 
branch | 0 | 
o_funct3 | 0 | 
dwe | 0 | 
alu_result
Drdata
imm
PC + imm
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | register file | imm
2 | LUI | x1 = -10 | -10
3 | AUIPC | x1 = 3*4 + 10 | 10
PC + 4

## Slide 51
3. Type 별 동작 방식(U-type)
• simulation(Register File)
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | register file | imm
2 | LUI | x1 = -10 | -10
3 | AUIPC | x1 = 3*4 + 10 | 10
x1

## Slide 52
3. Type 별 동작 방식(J-type)
• DataFolw
JAL 명령어: | Imm[20,10:1,11,19:12] | Rd | OPCODE(JAL)
JALR명령어: | Imm[11:0] | rs1 | funct3 | Rd | OPCODE(JALR)
Rs1 + imm,
PC +imm
PC + 4
1
ADD
4
1
0 or 1
j-event
PC |  | 
Case문 |  | OUTPUT
j_event | b_src_sel | (pc_next)
0 | x | PC + 4
1 | 0 | PC + imm
1 | 1 | rs1 + imm
control_unit |  | 
OUTPUT | JAL_type | JALR_type
rf_we | 1 | 
alu_src_sel | 0 | 1
rf_wd_sel | 4 | 
alu_control | JUMP B_taken:1 ALU:ADD | 
[b_taken,ALU_ctrl] |  | 
b_src_sel | 0 | 1
branch | 1 | 
o_funct3 | 0 | 
dwe | 0 | 

## Slide 53
3. Type 별 동작 방식(J-type)
• simulation(시나리오)
JAL : rd = PC + 4; PC += imm
JALR : rd = PC + 4; PC = rs1 + imm
INSTR MEM |  |  |  | 
PC | INSRT | registerFile | PC | imm
0 | JAR | x1 = 0 + 4 | PC = 0 + 3*4 = 3*4 | 3*4
3 | JALR | x2 = 3*4 + 4 | PC = x5(4*4) + 3*4 = 7*4 | 
7 | SUB | x3 = x2 – x1 = 12 |  | 
register file | 
addr | 용도
x1 | JAL 저장소
x2 | JALR 저장소
x3 | SUB 값 저장소
x5 | JALR rs1 값 4*4

## Slide 54
3. Type 별 동작 방식(J-type)
• simulation(Control Unit)
control_unit |  | 
OUTPUT | JAL_type | JALR_type
rf_we | 1 | 
alu_src_sel | 0 | 1
rf_wd_sel | 4 | 
alu_control | JUMP B_taken:1 ALU:ADD | 
[b_taken,ALU_ctrl] |  | 
b_src_sel | 0 | 1
branch | 1 | 
o_funct3 | 0 | 
dwe | 0 | 
0
1
0
1

## Slide 55
3. Type 별 동작 방식(J-type)
• simulation(ALU & PC)
b_taken = 1
PC |  | 
Case문 |  | OUTPUT
j_event | b_src_sel | (pc_next)
0 | x | PC + 4
1 | 0 | PC + imm
1 | 1 | rs1 + imm
1
1
0
j_event= branch && b_taken
Rs1 + imm
PC + imm
PC +4
현재PC
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | registerFile | PC
0 | JAR | x1 = 4 | PC = 3*4
3 | JALR | x2 = 16 | PC = 7*4
7 | SUB | x3 = 12 | 

## Slide 56
3. Type 별 동작 방식(J-type)
• simulation(Register File)
INSTR MEM |  |  | 
PC | INSRT | registerFile | PC
0 | JAR | x1 = 4 | PC = 3*4
3 | JALR | x2 = 16 | PC = 7*4
7 | SUB | x3 = 12 | 
JAL
JALR
SUB

## Slide 57
4. C to Assembler
• bubble sort(오름차순 정렬)